## Slide 1: Вимірювання та відображення характеристик напівпровідникових Транзисторів засобами тривимірної графіки

## Slide 2: Класична форма подання характеристик

## Slide 3: Вікно програми

## Slide 4: Прилад буде корисний для:
Розробки прототипів апаратури виходячи реальних характеристик конкретного зразка транзистора;
Створення моделей для середовищ схемо технічного моделювання;
Організації вхідного і вихідного контролю на виробництві.

## Slide 5: Структурна схема
Прилад
ПК

## Slide 6: Позначення
КДС — Кероване джерело стуму. Задає струм бази вимірюваного транзистора.
ОВ — Об’єкт вимірювання. Транзистор з якого знімаються характеристика.
УП — Пристрій узгодження.
АЦП — Аналогово-цифровий перетворювач.
СК — Схема керування. Визначає напруги відповідні напруги та струми для вимірювання. Проводить первинну обробку даних.
КДН — Кероване джерело напруги. Дозволяє плавно змінювати напругу між колектором та емітером в широких межах.
МДП — Модуль передачі даних. Передає результати вимірювань на ПК та сигнали керування на СК.
ДШ — Драйвер шини. Програмний модуль призначений для взаємодії з апаратною частиною.
СО — Система обробки проводить перевірку та, в разі необхідності, корегування результатів.
ІК — Інтерфейс користувача
МВ — Модуль відображення. Виконує побудову тривимірного зображення.